| УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «СИТЭК» _______________ Ахметов А.А. 21 апреля 2015г. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

открытого запроса предложений по отбору организации

на право заключения договора.

Выполнение работ : «Удаление ДКР в охранной зоне газопровода – отвода к ГРС «Чернореченский цементный завод».

Заказчик и организатор процедуры закупки: ООО «Ситэк»

Москва 2015

- Период оказания услуг: В течение 30 (тридцати) дней.

- Начальная (максимальная) цена:

- Для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС) – 1 028 250,95 (Один миллион двадцать восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 95 копеек, с учетом НДС (18%) – 156 851,84 рублей;

- Для участников, освобожденных от уплаты НДС (без НДС) – 871 399,11 (Восемьсот семьдесят одна тысяча триста девяносто девять) рублей 11 копеек.

- Перечень работ:

Данное техническое задание является основанием для производства работ по удалению травянистой, кустарниковой, древесной растительности по трассе газопровода высокого давления в пределах нормативной зоны (3 метра от оси с каждой стороны газопровода);

объем работ определен Техническим заданием в Приложении № 1 являющимся неотъемлемой частью настоящего технического задания.

- Общие требования к участникам при проведении работ:

- Выполнять работы в соответствии с требованиями и условиями предусмотренными КД, государственными стандартами и стандартами организаций, строительными нормами и правилами;

- наличие обученного и аттестованного персонала со знанием требований промышленной безопасности согласно ФЗ 116 от 20.06.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», прошедшие необходимый инструктаж и проверку знаний, обладающий опытом производства аналогичных работ;

- участник должен иметь гарантированный доступ (собственность, прокат, аренда, лизинг и т.д.) оборудование и механизмы, а также материалы, соответствующие современным технологическим требованиям, обладающие высокими техническими характеристиками, надежностью, позволяющим эффективно и максимально качественно выполнить данные работы;

- обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение правил техники безопасности, рациональному использованию территории, охраны труда и пожарной безопасности, требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды, природоохранного, лесного и земельного законодательства при выполнении работ и о безопасности порубочных и пиловочных работ;

- получить в эксплуатирующей газопровод-отвод организации «разрешение на производство работ в охранной зоне магистрального газопровода»;

- принимать все меры по недопущению случаев непроизвольного ущерба лесным насаждениям и имуществу Заказчика. В случае нанесения ущерба имуществу Заказчика, произвести за свой счет восстановительные работы;

- участник должен иметь экспертное заключение органов Роспотребнадзора о готовности организации осуществляющей деятельность с применением пестицидов (гербицидов);

- участник должен иметь действующее свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объекта, выдаваемое саморегулирующей организацией с обязательным наличием в свидетельстве видов работ и предоставить Заказчику разрешительные документы на право выполнения земельных работ.

- Место оказания услуг (выполнения работ), общие сведения:

Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим.

- Общие требования к участникам при выполнении работ:

- Перед проведением вырубки ДКР самостоятельно провести согласование не-обходимых документов со всеми контролирующими и согласующими органами, пройти инструктаж, оформить разрешение на производство работ в охранных зонах трубопроводов;

- автомобили, используемые для проведения работ, должны быть укомплектованы огнетушителями и искрогасителями;

- все применяемые марки материалов должны соответствовать требованиям нормативно-технической и технологической документации по производству данных видов работ, иметь соответствующие паспорта, сертификаты или декларации соответствия, в т.ч. требованиям промышленной безопасности, разрешения Ростехнадзора на применение технических устройств на ОПО, ТУ производителей. Должен быть организован входной контроль качества материалов;

- при скашивании травы, вырубке кустарника и древесной растительности высота оставшейся части растения не должна превышать 150 мм от уровня почвы;

- свод древесно-кустарниковой растительности осуществлять с применением технологий и технических средств, обеспечивающих соответствующее ограничение  отрицательных  последствий;

- сразу после рубки порубочные остатки должны быть уложены в кучи или валы шириной не более 3 м;

- обработку травяного покрова, кустарников и поросли производить методом опрыскивания с использованием ранцевых моторных и ручных опрыскивателей. Опрыскивание должно быть равномерно распределено по всей обрабатываемой площади.

- Дополнительные требования при проведении работ:

- Работы выполняются иждивением Подрядчика – его силами, средствами, а также с использованием его материалов, в том числе мобилизация, перебазировка техники, проживание персонала и т.п.;

- ответственность за отходы производства, образующиеся в результате работ, несет Подрядчик. Подрядчик самостоятельно организует учет, сбор, передачу, транспортировку на утилизацию в специализированную организацию, образующихся в результате выполнения работ порубочных остатков;

- работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства РФ;

- поставляемые используемые материалы должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта.

- Требования к безопасности при выполнении работ:

- Все материальные ресурсы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных и противопожарных норм;

- исполнитель обязуется обеспечить соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды. Работы следует выполнять с соблюдений пожарной норм безопасности. Также выполнение работ должно осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов;

- для предотвращения аварийных ситуаций, при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий;

- ответственность за пожарную безопасность на объектах, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения, несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, им назначенное. Организация должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства Подрядчик должен проводить инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты;

- на месте производства работ должны быть аптечки с медикаментами, средства оперативной связи, набор фиксирующих шин и другие средства для оказания первой помощи пострадавшим;

- для защиты организма от попадания гербицидов через органы дыхания, кожу и слизистые оболочки все работающие с химическими веществами должны обеспечиваться средствами индивидуальной защиты (СИЗ) согласно действующим отраслевым нормам.

- Требования к результатам работ:

- Качество выполненных работ должно соответствовать действующим санитарным нормам и правилам (требованиям действующих СНиП и др.) и техническим условиям;

- выявленные недостатки Подрядчик устраняет своими силами и средствами;

- для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов;

- отчет о проведенных работах осуществляется Подрядчиком по окончании срока проведения работ. В течении 5 рабочих дней, следующих за отчетным периодом Подрядчик уведомляет Заказчика о факте выполненных работ и представляет Заказчику акты выполненных работ;

- после получения от Подрядчика отчетных документов, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных услуг на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Техническом задании.

- Требования по объему гарантий качества работ:

- Подрядчик обязан безвозмездно устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока;

- гарантийный срок составляет не менее 1-го года со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ;

- на работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются с момента выполнения этих работ;

- если допущенные дефекты привели к ущербу деловой репутации Заказчика, то по требованию Заказчика Подрядчик должен будет за свой счет предпринять дополнительные меры по восстановлению деловой репутации Заказчика.

- Требования к выполнению работ по вырубке и расчистке от ДКР установлены в следующих нормативных документах:

СНиП IV-2-82 Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения

СНиП III-10-75 Благоустройство территории

ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации»;

СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»;

СТО Газпром 2-2.3-231-2008 «Правила производства работ при капитальном ремонте линейной части магистральных газопроводов»;

СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов» (ПТЭ МГ);

ВСН 51-1-80 «Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов»;

Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 21декабря 1994  N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22 июля 2008  N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Приложение №1

Ведомость объема работ

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную | 100 м2 | 165,6 |
| 2 | Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья | 1 га | 1,656 |
| 3 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника | 1 га | 1,656 |
| 4 | Сбор ветвей и сучьев | 100 м2 | 165,6 |
| 5 | Механизированное выкашивание | 1 га | 1,656 |
| 6 | Сбор валкователями | 1 га | 1,656 |
| 7 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 165,6 |
| 8 | Планировка вручную | 1000 м2 спланированной поверхности | 16,56 |