Приложение к закупочной документации

| УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «Ситэк» _______________ Ахметов А.А. 26 мая 2015г. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

открытого запроса предложений по отбору организации

на право заключения договора.

Выполнение работ: «Удаление древесно-кустарниковой растительности по трассе магистрального газопровода – отвода к Калининградской ТЭЦ-2 с последующей обработкой химическими реагентами».

Заказчик и организатор процедуры закупки: ООО «Ситэк»

Москва 2015

- Период оказания услуг: Не менее 20 (двадцати) календарных дней и не более 30 (тридцати) календарных дней.

- Начальная (максимальная) цена

- Для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС) – 5 913 417,21 (Пять миллионов девятьсот тринадцать тысяч четыреста семнадцать) рублей, 21 копейка, с учетом НДС (18%) – 902 046,69 рублей;

- Для участников, освобожденных от уплаты НДС (без НДС) – 5 011 370,52 (Пять миллионов одиннадцать тысяч триста семьдесят) рублей, 52 копеейки.

- Место оказания услуг (выполнения работ), общие сведения:

Российская Федерация, Калининградская область, Гурьевский район.

- Перечень работ

- Восстановить покрытие подъездных дорог до заданных транспортно-эксплуатационным техническим нормам показателей.

- Данное техническое задание является основанием для производства ремонтно-восстановительных работ, устранение дефектов на объекте.

- Объем работ определен настоящим Техническим заданием в Приложение № 1 и является неотъемлемой частью настоящего технического задания.

- Общие требования к участникам при проведении работ:

- Выполнять работы в соответствии с требованиями и условиями предусмотренными КД, государственными стандартами и стандартами организаций, строительными нормами и правилами.

- Наличие обученного и аттестованного персонала со знанием требований промышленной безопасности согласно ФЗ 116 от 20.06.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», прошедшего необходимый инструктаж и проверку знаний, обладающий опытом производства аналогичных работ.

- Участник должен иметь в собственности технические ресурсы, разрешенные к эксплуатации (машины, механизмы, оборудование), необходимые для выполнения соответствующих видов деятельности с учетом объемов работ. При отсутствии собственных ресурсов иметь наличие договоров аренды или проката, соглашения о покупке. Машины и механизмы должны находиться в рабочем состоянии, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта. На стадии подачи заявки Участник должен будет представить конкретный список механизмов и оборудования, которые он предлагает для использования при выполнении договора. Перечень основных машин и прочего материально-технического оборудования указан в Приложении № 2.

- Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение правил техники безопасности, рациональному использованию территории, охраны труда и пожарной безопасности, требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды, природоохранного, лесного и земельного законодательства при выполнении работ и о безопасности порубочных и пиловочных работ.

- Получить в эксплуатирующей газопровод-отвод организации «Разрешение на производство работ в охранной зоне магистрального газопровода».

- Принимать все меры по недопущению случаев непроизвольного ущерба лесным насаждениям и имуществу Заказчика. В случае нанесения ущерба имуществу Заказчика, произвести за свой счет восстановительные работы.

- Участник должен иметь экспертное заключение органов Роспотребнадзора о готовности организации осуществляющей деятельность с применением пестицидов (гербицидов).

- Участник должен иметь действующее свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объекта, выдаваемое саморегулирующей организацией с обязательным наличием в свидетельстве видов работ и предоставить Заказчику разрешительные документы на право выполнения данных работ.

- Порядок и технические требования при проведении работ:

- Перед проведением вырубки ДКР самостоятельно провести согласование необходимых документов со всеми контролирующими и согласующими органами, пройти инструктаж, оформить разрешение на производство работ в охранных зонах трубопроводов.

- Автомобили, используемые для проведения работ, должны быть укомплектованы огнетушителями и искрогасителями.

- Все применяемые марки материалов и оборудования должны иметь соответствующие паспорта, сертификаты или декларации соответствия, в т.ч. требованиям промышленной безопасности, разрешения Ростехнадзора на применение технических устройств на ОПО, ТУ производителей. Должен быть организован входной контроль качества материалов.

- При скашивании травы, вырубке кустарника и древесной растительности высота оставшейся части растения не должна превышать 150 мм от уровня почвы.

- Свод древесно-кустарниковой растительности осуществлять с применением технологий и технических средств, обеспечивающих соответствующее ограничение отрицательных последствий.

- Сразу после рубки порубочные остатки должны быть уложены в кучи или валы шириной не более 3 м.

- Обработку травяного покрова, кустарников и поросли производить методом опрыскивания с использованием ранцевых моторных и ручных опрыскивателей. Опрыскивание должно быть равномерно распределено по всей обрабатываемой площади.

- Дополнительные требования при проведении работ:

- Работы выполняются иждивением Подрядчика – его силами, средствами, а также с использованием его материалов, в том числе мобилизация, перебазировка техники, проживание персонала и т.п.

- Ответственность за отходы производства, образующиеся в результате работ, несет Подрядчик. Подрядчик самостоятельно организует учет, сбор, передачу, транспортировку на утилизацию в специализированную организацию, образующихся в результате выполнения работ порубочных остатков.

-	Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства РФ.

-	Поставляемые используемые материалы должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта.

- Требования к безопасности при выполнении работ:

- Все материальные ресурсы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных и противопожарных норм.

- Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды. Работы следует выполнять с соблюдений пожарной норм безопасности. Также выполнение работ должно осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов.

- Для предотвращения аварийных ситуаций, при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.

- Ответственность за пожарную безопасность на объектах, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения, несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, им назначенное. Организация должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства Подрядчик должен проводить инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

- На месте производства работ должны быть аптечки с медикаментами, средства оперативной связи, набор фиксирующих шин и другие средства для оказания первой помощи пострадавшим.

- Для защиты организма от попадания гербицидов через органы дыхания, кожу и слизистые оболочки все работающие с химическими веществами должны обеспечиваться средствами индивидуальной защиты (СИЗ) согласно действующим отраслевым нормам.

- Требования к результатам работ:

- Качество выполненных работ должно соответствовать действующим санитарным нормам и правилам (требованиям действующих СНиП и др.) и техническим условиям.

- Выявленные недостатки Подрядчик устраняет своими силами и средствами.

- Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

- Требования к выполнению работ по удалению ДКР установлены в следующих нормативных документах:

СНиП IV-2-82 Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения

СНиП III-10-75 Благоустройство территории

ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации»;

СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»;

СТО Газпром 2-2.3-231-2008 «Правила производства работ при капитальном ремонте линейной части магистральных газопроводов»;

СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов» (ПТЭ МГ);

ВСН 51-1-80 «Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов»;

Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 21декабря 1994  N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22 июля 2008  N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Приложение №1

Ведомость объемов работ

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расчистка от растительности |
| 1 | Рубка леса до 110 мм и кустарника топором. | 100 м2 | 950 |
| 2 | Рубка сучьев. | 100 м2 | 950 |
| 3 | Укладка деловой древесины в штабель. | 100 м2 | 950 |
| 4 | Укладка дров кустарника и веток в кучи. | 100 м2 | 950 |
| 5 | Переноска материалов до 10 м. | 100 м2 | 950 |
| 6 | Механизированное выкашивание травы и срезка поросли шириной 1 м. | 1 га | 9,5 |
| 7 | Сгребание и уборка травы вилами. | 1 га | 9,5 |
| 8 | Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья. | 1 га | 9,5 |
| 9 | Сбор древесных остатков в валки. | 1 га | 9,5 |
| 10 | Подбор древесных остатков с транспортировкой и погрузкой. | 1 га | 9,5 |
| 11 | Выравнивание поверхности. | 1 га | 9,5 |
| 12 | Планировка поверхности со срезкой неровностей. | 1000 м2 спланированной площади | 95 |
| 13 | Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном. | 1000 м2 спланированной площади | 95 |
| 14 | Планировка основной площадки полотна. | 1000 м2 спланированной площади | 95 |
| 15 | Устройство сливной призмы и зачистка неровностей. | 1000 м2 спланированной площади | 95 |
| 16 | Планировка откосов срезкой. | 1000 м2 спланированной площади | 95 |
| 17 | Разравнивание грунта и планировка естественной бермы. | 1000 м2 спланированной площади | 95 |
| 18 | Прикатывание почвы | 1 га | 9,5 |
| 19 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 950 |
| 20 | Погрузочные работы при перевозках | 1 т груза | 14,25 |
| 21 | Перевозка грузов: I класс груза | 1 т груза | 14,25 |
| Обработка химическими реагентами |
| 22 | Приготовление водного раствора. | 10 т | 0,665 |
| 23 | Подъезд агрегата на заправку, заправка и опрыскивание лесных культур. | 1 га | 9,5 |

Приложение №2

Перечень основных машин и прочего материально-технического оборудования

| № п/п | Наименование ресурса | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 18-59 кВт | 2 шт |
| 2 | Валкователи древесных остатков (без трактора) | 1 шт |
| 3 | Мотокусторезы 2,6 кВт (3,5 л.с.) | 1 шт |
| 4 | Опрыскиватели вентиляторные | 1 шт |
| 5 | Оборудование навесное сельскохозяйственное | 1 шт |