Приложение

к закупочной документации

| УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «Ситэк» _______________ Ахметов А.А. 28 августа 2015г. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

открытого запроса предложений по отбору организации

на право заключения договора.

Выполнение работ по объекту: «Обустройство минерализованных зон территорий площадок ГРС и площадок крановых узлов КУ №1, КУ №2, КУ №3, КУ №4, КУ №5 газопровода для газоснабжения Южноуральской ГРЭС – 2».

Заказчик и организатор процедуры закупки: ООО «Ситэк»

Москва 2015

- Период оказания услуг: Не менее 20 (двадцати), но не более 30 (тридцати) календарных дней.

- Начальная (максимальная) цена

- - Для участников, не освобожденных от уплаты НДС – 7 605 090,16 (Семь миллионов шестьсот пять тысяч девяносто рублей 16 копеек), в том числе НДС (18%) – 1 160 098,50 (Один миллион сто шестьдесят тысяч девяносто восемь рублей 50 копеек).

- - Для участников, освобожденных от уплаты НДС (без НДС) – 6 444 991,66 (Шесть миллионов четыреста сорок четыре тысячи девятьсот девяносто один рубль 66 копеек).

- Место оказания услуг (выполнения работ), общие сведения:

Российская Федерация, Челябинская область, г.Южноуральск, Газопровод-отвод к Южноуральской ГРЭС-2 1-я нитка.

- Перечень работ

- Данное техническое задание является основанием при производстве работ по обустройству минерализованных зон территории.

- Объем работ определен настоящим Техническим заданием в Приложении №1 и является неотъемлемой частью настоящего технического задания.

- Общие требования к участникам при проведении работ:

- Выполнять работы в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными конкурсной документацией (КД), строительными нормами и правилами.

- Участник должен обладать штатом обученного и аттестованного персонала со знанием требований промышленной безопасности согласно ФЗ 116 от 20.06.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», прошедшие необходимый инструктаж и проверку знаний, обладающий опытом производства аналогичных работ.

- Участник должен иметь гарантированный доступ (собственность, прокат, аренда, лизинг и т.д.) оборудование и механизмы, соответствующие современным технологическим требованиям, обладающие высокими техническими характеристиками, надежностью, позволяющим эффективно и максимально качественно выполнить данные работы.

- Обеспечить в ходе выполнения порубочных и пиловочных работ соблюдение правил техники безопасности, рациональное использование территории, пожарной безопасности, требования закона по охране труда и охране окружающей среды, природоохранного, лесного и земельного законодательства.

- Получить в эксплуатирующей газопровод-отвод организации «разрешение на производство работ в охранной зоне магистрального газопровода»

- Принимать все меры по недопущению случаев непроизвольного ущерба лесным насаждениям и имуществу Заказчика.

- Участник должен иметь экспертное заключение органов Роспотребнадзора о готовности организации осуществляющей деятельность с применением пестицидов (гербицидов).

- Участник должен иметь действующее свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объекта, выдаваемое саморегулирующей организацией с обязательным наличием в свидетельстве видов работ и представить Заказчику разрешительные документы на право выполнения данных работ.

- Содержание работ:

- Перед проведением работ по благоустройству, самостоятельно провести согласование необходимых документов со всеми контролирующими и согласующими органами, пройти инструктаж, оформить разрешение на производство работ в охранных зонах трубопроводов.

- Все работы должны выполняться рабочими соответствующих специальностей и квалификации.

- Автомобили, используемые для проведения работ, должны быть укомплектованы огнетушителями и искрогасителями.

- Все применяемые марки материалов и оборудования должны соответствовать требованиям ПСД, иметь соответствующие паспорта, сертификаты или декларации соответствия, в т.ч. требованиям промышленной безопасности, разрешения Ростехнадзора на применение технических устройств на ОПО, ТУ производителей.

- Снос травянистой и кустарниковой растительности  осуществлять с применением технологий и технических средств, обеспечивающих  соответствующее ограничение  отрицательных последствий.

- Сразу после рубки порубочные остатки должны быть уложены в кучи или валы шириной не более 3 м.

- Провести планировочные работы включающие срезку валика, бугров, неровностей, подсыпку низинных мест.

- Обработку травяного покрова производить методом опрыскивания с использованием ранцевых моторных и ручных опрыскивателей. Опрыскивание должно быть равномерно распределено по всей обрабатываемой площади.

- Откосы насыпей должны быть укреплены сплошным ковром из георешеток заполненных щебнем, фракции 5-10 мм общей толщиной 15 см с доработкой вручную. Установку георешеток провести отдельными секциями размером 6,1х2,43 метра в растянутом состоянии, крепление георешеток на откосе провести с помощью Г-образных анкеров либо полимерных тросов.

- Мусор и все отходы использованных материалов, образованный в результате выполнения работ, необходимо вывезти в специально отведенные места для утилизации отходов, согласованные с соответствующими органами по охране природы.

- Дополнительные требования при проведении работ:

- Работы выполняются иждивением Подрядчика – его силами, средствами, в том числе мобилизация, перебазировка техники, проживание персонала и т.п.

- Ответственность за отходы производства, образующиеся в результате работ, несет Подрядчик. Подрядчик самостоятельно организует учет, сбор, передачу, транспортировку на утилизацию в специализированную организацию, образующихся в результате выполнения работ порубочных остатков.

- Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства РФ.

- Поставляемые используемые материалы должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта.

-	Указания и требования представителя технического надзора заказчика по вопросам качества применяемых материалов, изделий и конструкций, а также качества ремонтно-восстановительных работ являются для подрядной организации обязательными.

- Требования к безопасности при выполнении работ:

- Все материальные ресурсы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных и противопожарных норм.

- Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды. Работы следует выполнять с соблюдений пожарной норм безопасности.

- Для предотвращения аварийных ситуаций, при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.

- Ответственность за пожарную безопасность на объектах, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения, несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, им назначенное. Организация должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства Подрядчик должен проводить инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

- На месте производства работ должны быть аптечки с медикаментами, средства оперативной связи, набор фиксирующих шин и другие средства для оказания первой помощи пострадавшим.

- Для защиты организма от попадания гербицидов через органы дыхания, кожу и слизистые оболочки все работающие с химическими веществами должны обеспечиваться средствами индивидуальной защиты (СИЗ) согласно действующим отраслевым нормам.

- Требования к результатам работ:

- Качество выполненных работ должно соответствовать действующим санитарным нормам и правилам (требованиям действующих СНиП и др.) и техническим условиям.

- Выявленные недостатки Подрядчик устраняет своими силами и средствами.

- Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

- Требования к выполнению работ по обустройству территории установлены в следующих нормативных документах:

СНиП IV-2-82 Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения

СНиП III-10-75 Благоустройство территории

ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации»;

СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

СТО Газпром 2-2.3-231-2008 «Правила производства работ при капитальном ремонте линейной части магистральных газопроводов»;

СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов» (ПТЭ МГ);

ВСН 51-1-80 «Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов»;

Федеральный закон от 21декабря 1994  N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22 июля 2008  N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»

ТК-08-08-89 «Укрепление откосов щебенистыми, дресвяными, гравийно-галечными или глинистыми грунтами

Приложение №1

Ведомость объемов работ

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Обустройство минерализованных зон территории ГРС |  |  |
| 1 | Механизированное выкашивание | 1 га | 0,132 |
| 2 | Сгребание и уборка трав | 1 га | 0,132 |
| 3 | Сбор ветвей и сучьев | 100 м2 | 13,2 |
| 4 | Подбор остатков подборщиками: в грунтах естественного залегания | 1 га | 0,13 |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров | 1 т груза | 7,13 |
| 6 | Перевозка грузов на расстояние 5 км: I класс груза | 1 т груза | 7,13 |
| 7 | Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней | 1 га | 0,132 |
| 8 | Oбработка плоскорезами почв: средних | 1 га | 0,132 |
| 9 | Планировка площадей | 1000 м2 спланированной площади | 1,32 |
| 10 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,33 |
| 11 | Укрепление откосов насыпных сооружений | 1000 м2 укрепляемой поверхности | 1,32 |
| 12 | Внесение сухих удобрений в почву: минеральных | 100 м2 | 13,2 |
|  | Раздел 2. Обустройство минерализованных зон территории площадок крановых узлов |  |  |
| 13 | Механизированное выкашивание | 1 га | 0,144 |
| 14 | Сгребание и уборка трав | 1 га | 0,144 |
| 15 | Сбор ветвей и сучьев | 100 м2 | 14,4 |
| 16 | Подбор остатков подборщиками: в грунтах естественного залегания | 1 га | 0,14 |
| 17 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров | 1 т груза | 7,78 |
| 18 | Перевозка грузовна расстояние 5 км: I класс груза | 1 т груза | 7,78 |
| 19 | Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней | 1 га | 0,14 |
| 20 | Oбработка плоскорезами почв: средних | 1 га | 0,14 |
| 21 | Планировка площадей | 1000 м2 спланированной площади | 1,44 |
| 22 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,36 |
| 23 | Внесение сухих удобрений в почву: минеральных | 100 м2 | 14,4 |
| 24 | Укрепление откосов насыпных сооружений | 1000 м2 укрепляемой поверхности | 1,44 |