УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Ситэк»

_______________ Ахметов А.А.

21 октября 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по объекту:

«Ремонт элементов оборудования средств противокоррозионной защиты

газопровода – отвода к Калининградской ТЭЦ-2».

для обеспечения потребностей ООО «Ситэк»

- Основные технические параметры.

1.1. Код по ОКПД2: 33.14, 27.12.31.000

1.2. Описание работ: Выполнение на газопроводе-отводе к энергоблоку №2 Калининградской ТЭЦ-2 следующих работ согласно пункту 6 Технического задания:

- демонтаж контрольно-измерительных пунктов – 4 шт.;

- установка контрольно-измерительных пунктов – 24 шт.;

- установка электродов сравнения медносульфатных со вспомогательным электродом – 31 шт.;

- установка протекторов магниевых ПМ-20 – 4 шт.

- Срок оказания услуг: по месту нахождения Заказчика.

Срок выполнения работ: не более 45 календарных дней со дня подписания договора.

Срок действия договора: с момента подписания до 31.12.2020 г.

- Начальная (максимальная) цена составляет:

- Для участников, не освобожденных от уплаты НДС – 1421221,20 руб. (Один миллион четыреста двадцать одна тысяча двести двадцать один рубль 20 копеек) с учетом НДС 20 % - 236870,20 руб. (Двести тридцать шесть тысяч восемьсот семьдесят рублей 20 копеек).

- Для участников, освобожденных от уплаты НДС (без НДС) – без НДС - 1184351,00 руб. (Один миллион сто восемьдесят четыре тысячи триста пятьдесят один рубль 00 копеек).

Стоимость включает в себя все виды налогов, сборов и затрат, связанных с доставкой поверочного оборудования и материалов, а также всех расходов Исполнителя, связанных с выполнением работ по предмету настоящего запроса предложений.

- Место оказания услуг: Российская Федерация, Калининградская область, Гурьевский район.

- Цель работ: выполнить ремонт элементов оборудования средств противокоррозионной защиты газопровода.

- Содержание работ:

- На основании данных технического отчета о работе «Комплексного периодического обследования противокоррозионной защиты», утвержденного ЗАО «Химсервис», необходимо выполнить комплекс работ для восстановления характеристик системы ЭХЗ и отдельных ее элементов в соответствии с рекомендуемыми мероприятиями, разработанными по результатам проведенного обследования, в том числе:

- демонтаж контрольно-измерительных пунктов – 4 шт.;

- установка контрольно-измерительных пунктов – 24 шт.;

- установка электродов сравнения медносульфатных со вспомогательным электродом – 31 шт.;

- установка протекторов магниевых ПМ-20 – 4 шт.

- Электрохимическая защита должна обеспечивать в течение всего срока эксплуатации непрерывную по времени катодную поляризацию газопровода – отвода, в соответствии с п.п. 6.6, 6.8-6.11 ГОСТ 9.602 – 2016 таким образом, чтобы значения потенциалов «труба-земля» на трубопроводе были (по абсолютной величине), не менее минимального и не больше максимального допустимых значений.

- Перед началом работ оформить разрешение на производство работ в охранной зоне магистрального газопровода-отвода и необходимые допуски у эксплуатирующей организации. Провести необходимые согласования с местными органами исполнительной власти.

- Организовать складское хозяйство, установить временные сооружения вне охранной зоны газопровода-отвода.

- Подготовить и установить в зоне работы бригады инвентарь, приспособления и средства для безопасного производства работ, средства пожаротушения, обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты.

- Выбор места складирования определяется на месте, с уведомлением эксплуатирующей организации.

- Ведомость объемов работ и Перечень материалов и оборудования представлены в Приложении № 1, № 2 и являются неотъемлемой частью Технического задания.

- Технические требования к выполняемым работам и материалам.

- Работы следует выполнять с учетом требований ГОСТ 12.3.016, ГОСТ 12.2.004. Запрещается проведение работ при грозе.

- Оборудование и материалы, используемые в работе, должны соответствовать требованиям ГОСТ или техническим условиям изготовления, утвержденным в установленном порядке.

- Присоединение катодных выводов (кабелей) может осуществляться при помощи оборудования для припайки катодных выводов, аттестованного в национальном агентстве контроля сварки (НАКС), имеющего сертификат ИНТЕРГАЗСЕРТ.

- Разработку шурфов осуществлять механическим способом до расстояния не менее 0,5 м до верхней образующей газопровода, далее вручную.

- Шурфовку газопровода вблизи автомобильных, железных дорог и пересечений со сторонними коммуникациями выполнять только вручную.

- Перед началом шурфовки выяснить наличие и расположение в месте проведения работ сторонних коммуникаций и согласовать работы с владельцами коммуникаций.

- При разработке шурфов в местах повреждения изоляции газопровода-отвода предусмотреть и выполнить подъемно – выходные участки траншеи с двух сторон от оси газопровода-отвода для безопасного спуска и подъема рабочего персонала.

- Поставляемые контрольно-измерительные пункты должны быть изготовлены серийно, быть новыми, ранее неиспользованными и удостоверяться сертификатом соответствия требованиям ГОСТ Р 51164-98 и гарантиями завода-изготовителя.

- Все провода и кабели, входящие в оборудование ЭХЗ должны быть промаркированы пластиковыми бирками или клипсами.

- Приварку проводов и кабелей установок протекторной защиты и КИП к трубопроводу следует производить в соответствии с инструкцией, разработанной на основании «Руководства по эксплуатации систем противокоррозионной защиты трубопроводов» п.6 приложение 6, СТО Газпром 2–2.2–136–2007.

- Засорение разработанных шурфов, наличие в траншеях посторонних предметов, камней, техногенного мусора и т.п. не допускается.

- После окончания работ территорию привести в первоначальное состояние. В полном объеме выполнить мероприятия по рекультивации нарушенных земель, а также прилегающей территории.

- Общие требования к выполняемым работам:

- Выполнять работы качественно, своевременно с соблюдением правил и требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также в соответствии с требованиями, ГОСТов, СНиП, техническими регламентами и другими нормативными документами, установленными законодательством РФ и органами государственного надзора.

- К работе по ремонту средств ЭХЗ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие специальную подготовку, прошедшие проверку знаний «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП) и «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПОТ (ПБ) ЭЭ) и имеющие удостоверение на допуск к работам в электроустановках, прошедшие вводный инструктаж по охране труда и инструктаж по технике безопасности на рабочем месте, с соответствующей записью в журнале по проведению инструктажа.

- Подрядчик должен иметь в собственности либо долгосрочной аренде спецтехнику, оборудование и прочие материально-технические ресурсы, находящиеся в идеальном рабочем состоянии, позволяющем эффективно и с надлежащим качеством выполнить работы.

- Специалисты, выполняющие сварочные работы должны иметь документы об аттестации НАКС по сварке газового оборудования.

- Подрядчик должен иметь документ об аттестации технологии сварки НАКС и сварочное оборудование, (кроме термитной сварки) аттестованное в НАКС.

- Согласно ВСН 51-1-80 перед началом строительных работ предприятия, организации или отдельные граждане, производящие эти работы, обязаны получить письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода. Перед началом работ приказом по организации, производящей строительные работы, из числа инженерно-технических работников должно быть назначено лицо, ответственное за производство работ (руководитель работ).

- Согласно ВСН 51-1-80 п. 12, весь персонал, занятый на производстве строительно-монтажных и других работ в охранных зонах, должен быть обучен методам и проинструктирован по последовательности безопасного ведения работ, ознакомлен с местонахождением трубопроводов и их сооружений, их обозначением на местности. Обучение и инструктаж оформляются в установленном порядке организацией, производящей работы.

- Согласно ст. 213 ТК для выполнения поручаемой работы допускаются работники при условии прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра, в порядке и на условиях, определенных трудовым законодательством. (Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011г., «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ при выполнении которых, проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)».

- Заказчик имеет право в любое время проверять качество выполнения Подрядчиком работ по договору, технологию оказания услуг, соблюдение условий договора, а также требований охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.

- Подрядчик должен обеспечить сохранность имущества Заказчика при выполнении работ на территории. В случае нанесения ущерба имуществу Заказчика, подрядчик обязан произвести восстановительные работы до окончания срока действия договора.

- Дополнительные требования при проведении работ:

- Работы выполняются иждивением Подрядчика – его силами, средствами, а также с использованием его материалов.

- Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства РФ.

- Поставка материалов производиться Подрядчиком с осуществлением контроля их качества и наличия соответствующих сопроводительных документов, поставляемые материалы должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта.

- Указания и требования представителя технического надзора Заказчика по вопросам качества применяемых материалов, изделий и конструкций, а также качества ремонтно-восстановительных работ, являются для подрядной организации обязательными.

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

- Все материальные ресурсы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных и противопожарных норм.

- Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды. Работы следует выполнять с соблюдением пожарных норм безопасности, а также с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда и иных нормативных правовых актов.

- Для предотвращения аварийных ситуаций, при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.

- Ответственность за пожарную безопасность на объектах, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения, несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, им назначенное. Организация должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства Подрядчик должен проводить инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

- На месте производства работ должны быть аптечки с медикаментами, средства оперативной связи, набор фиксирующих шин и другие средства для оказания первой помощи пострадавшим.

- Строительная площадка должна быть обеспечена средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем.

- Требования к результатам работ

- Качество выполненных работ должно соответствовать действующим санитарным нормам и правилам, техническим условиям, а также требованиям действующих СНиП, другим нормативным документам, установленным законодательством РФ и органами государственного надзора.

- Выявленные недостатки Подрядчик устраняет своими силами и средствами.

- Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

- В состав результата Работ должны быть включены все лицензии и разрешения, необходимые для использования Заказчиком результата Работ.

- Требования по объему гарантий качества работ:

- Подрядчик обязан безвозмездно устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока.

- Гарантийный срок составляет не менее 1 (одного) года со дня подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.

- Гарантийные обязательства на выполненные работы по устранению дефектов, продлеваются с момента выполнения этих работ.

- Если допущенные дефекты привели к ущербу деловой репутации Заказчика, то по требованию Заказчика Подрядчик должен будет за свой счет предпринять дополнительные меры по восстановлению деловой репутации Заказчика.

- Требования к выполнению работ установлены следующими нормативными документами:

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»;

- СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов»;

- ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация»;

- СП 104-34-96 «Производство земляных работ»;

- ВСН 51-1-80 «Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных газопроводов»;

- СТО Газпром 2-2.2-136-2007 «Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов»;

- «Инструкция по термитной приварке выводов катодной защиты на действующих газопроводах»;

- ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии»;

- ГОСТ 9.602-2016 Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии;

- СТО Газпром 9.0-001-2009 «Защита от коррозии. Основные положения»;

- СТО Газпром 9.0-002-2009 «Защита от коррозии. Электрохимическая защита от коррозии. Основные требования»;

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- Примечание: Перечень НТД может быть изменен в связи с вводом в действие новых НТД и исключением действующих.

Приложение № 1

Ведомость объемов работ

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ручная шурфовка газопровода 24 шт Объем: 24*1.5*1 | 100 м³ | 0.36 |
| 2 | Ручная шурфовка газопровода 4 шт Объем: 4*1.5*2 | 100 м³ | 0.12 |
| 3 | Демонтаж контрольно-измерительного пункта | шт | 4 |
| 4 | Удаление изоляции Объем: 52*0.25 | м² | 13 |
| 5 | Зачистка мест приварки Объем: 52*0.25 | 100 м² | 0.13 |
| 6 | Термитная приварка катодного вывода (кабеля) | шт | 31 |
| 7 | Изоляция места приварки кабеля | шт | 31 |
| 8 | Установка электродов сравнения и вспомогательных электродов | шт | 31 |
| 9 | Раскопка котлованов под протекторы | шт | 4 |
| 10 | Установка и монтаж одиночных протекторов марки: ПМ-20У | шт | 4 |
| 11 | Установка одной стойки КИП с кабелями сечением: 16 мм² | шт | 24 |
| 12 | Разработка грунта вручную в траншеях Объем: 140*0.4*1.4-39 | 100 м³ | 0.394 |
| 13 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м³ | 0.874 |
| 14 | Прокладка кабеля | 100 м | 1.4 |
| 15 | Маркировка КИП | шт | 24 |
| 16 | Маркировка кабелей и клемм | шт | 52 |
| 17 | Измерение сопротивления растеканию тока протектора, величины защитного тока протектора, смещение защитного потенциала | измерение | 4 |
| 18 | Измерение переходного сопротивления контакта кабеля с трубой | измерение | 31 |

Приложение № 2

Перечень материалов и оборудования

| № п/п | Наименование оборудования и материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стержень паяльно-сварочный* | шт | 52 |
| 2 | тигель-форма многоразовая* | шт | 1 |
| 3 | Кабель ВВГнг 2х10 | м | 140 |
| 4 | Лента Терма Р | м | 50 |
| 5 | Лента Терма РЗ | м | 50 |
| 6 | Электрод сравнения медносульфатный длительного действия | шт | 31 |
| 7 | Электрод вспомогательный | шт | 31 |
| 8 | Протектор магниевый ПМ-20 | шт | 4 |
| 9 | Контрольно-измерительный пункт КИП ХС.2.2.12-0 | шт | 22 |
| 10 | Контрольно-измерительный пункт КИП ХС.2.2.12-4.К.БСЗ-10-2 | шт | 2 |

* при использовании термитной сварки