УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «СИТЭК»

_______________ Ахметов А.А.

31 августа 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на покупку Клапанов предохранительных пружинных для обеспечения потребностей ООО «СИТЭК»

Таблица 1

| № п\п | Наименование | Основные показатели, а также обозначение нормативного документа, который устанавливает технические требования к поставке товара (ГОСТ, ТУ, ОСТ) или тех.характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Клапан СППК4Р 17с 17нж Ду 200 Ру 16, сталь 20Л, исполнение У1 | ГОСТ 9789-75 Ду (DN) номинальный размер (условный проход) - вход: 200 мм Ру (PN) номинальное (условное) давление - вход: 16 кгс/см2 Ду (DN) номинальный размер (условный проход) - выход: 300 мм Ру (PN) номинальное (условное) давление - выход: 6 кгс/см2 | шт | 2 |
| 2. | Клапан СППК4Р 17с 21нж Ду 150 Ру 40, сталь 20Л, исполнение У1 | ГОСТ 9789-75 Ду (DN) номинальный размер (условный проход) - вход: 150 мм Ру (PN) номинальное (условное) давление - вход: 40 кгс/см2 Ду (DN) номинальный размер (условный проход) - выход: 200 мм Ру (PN) номинальное (условное) давление - выход: 16 кгс/см2 | шт | 4 |

- Основные технические параметры:

- Назначение - для защиты оборудования от недопустимого превышения давления сверх установленного

- Пружина должны быть изготовлена по ГОСТ 16118-70 из стали 50ХФА.

- Присоединение к трубопроводу - фланцевое по ГОСТ 12815-80

- Климатическое исполнение – У1 ГОСТ 15150

- Температура рабочей среды от -40 до +350 (450) °С.

- Нормы герметичности по ТУ 3742-004-07533604-2008

- Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

Поставка и разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика

- Адреса поставки: РФ, Белгородская область, г.Губкин, ул. Мира 20

- Начальная (максимальная) цена составляет:

- 306800,00 (Триста шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС 18 % 46800,00 (Сорок шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

- Требования к поставляемым товарам:

- Поставляемые клапаны должны быть изготовлены серийно не ранее 2017 года, быть новыми, ранее неиспользованными и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям, указанным в п.1; таблице 1 Технического задания и удостоверяться гарантиями завода-изготовителя.

- Пропуск среды или потение через металл и сварные швы, а также прокладочные соединения, сальниковое уплотнение и соединение седла с корпусом не допускается.

- Герметичность затвора при рабочем давлении должна соответствовать нормам, указанным в табл.4 ГОСТ 9789-75.

- Каждая единица прибора должна быть изготовлена в заводских условиях, соответствовать требованиям технических регламентов, ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р) и стандартов к соответствующему виду продукции, применяемому либо признаваемому на территории Российской Федерации.

- Каждый клапан должен сопровождаться эксплуатационной документацией по ГОСТ 2.601-95: техническое описание, паспорт на клапан и пружину, инструкция по монтажу и эксплуатации.

- Требования к упаковке и транспортировке товара:

- Клапаны должны быть упакованы в тару. При упаковывании должна быть исключена возможность ударов клапанов между собой и повреждения защитных покрытий во время перевозки всеми видами транспорта.

- Проходные отверстия фланцев должны быть закрыты заглушками.

- Неокрашенные или не имеющие покрытий наружные обработанные поверхности клапанов должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 9.014-78. Срок действия консервации – не менее 3 года.

- Маркировка и отличительная окраска клапанов – по ГОСТ 4666-75

- Условия транспортирования, хранения и эксплуатации – по категории 1, группе 7 ГОСТ 15150-69

- Требования по объему гарантий качества товара:

- Поставщик должен гарантировать соответствие выпускаемых клапанов требованиям ГОСТ 9789-75, а также ТУ 3742-004-07533604-2008.

- В случае, если при внутритарной приемке Товаров и/или в течение эксплуатации гарантийного срока Покупатель обнаружит в Товаре производственные недостатки, несоответствие требованиям нормативных документов, иные дефекты и недостатки, возникшие не по вине Покупателя, Поставщик за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, но не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения претензии от Покупателя, по выбору Покупателя:

-	производит за свой счет замену Товара;

-	возвращает Покупателю стоимость Товара;

-	возмещает Покупателю расходы, связанные с устранением недостатков Товара.

В случае замены Товара, гарантийный срок данного Товара начинается снова со дня его замены.

- При обнаружении скрытых дефектов, произошедшие по вине Поставщика или производителя Товара, Поставщик обязан обменять дефектные приборы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Покупателя.

- Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода клапанов - не менее 2 (двух) лет.